ООО ПРОЕКТНОЕ БЮРО НЖЕНЕРНЫЕ ИСТЕМЫ Заказчик: ГУП «ЖКХ РС(Я)» Установка дополнительного резервуара РВС–400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС (Я) ГУП «ЖКХ РС (Я)» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды ИС-284/20-ООС Том 7 2020 ООО ПРОЕКТНОЕ БЮРО НЖЕНЕРНЫЕ ИСТЕМЫ Свидетельство № П-4-16-1282 от 13 июля 2016 г. Заказчик: ГУП «ЖКХ РС(Я)» Установка дополнительного резервуара РВС–400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС (Я) ГУП «ЖКХ РС (Я)» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды ИС-284/20-ООС Том 7 Генеральный директор А. Н. Захаров Главный инженер проекта А. Н. Захаров 2020

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| ИС-284/20.СП | Состав проектной документации |  |
| ИС-284/20-ООС.С | Содержание тома |  |
|  | Введение |  |
| ИС-284/20-ООС.ТЧ | Результаты оценки воздействия на окружающую среду | 6 |
|  | Краткие сведения о существующем состояния объекта | 6 |
|  | Воздействие объекта на атмосферный воздух | 8 |
|  | 1.2.1 Краткая характеристика климатических условий и уровня загрязнения атмосферы | 8 |
|  | 1.2.2. Воздействие на атмосферу в период строительства | 10 |
|  | 1.2.3. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам | 12 |
|  | 1.2.4 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства | 12 |
|  | 1.2.5 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации | 12 |
|  | 1.3. Воздействие объекта на акустическую среду | 13 |
|  | 1.3.1. Воздействие на акустическую среду в период строительства | 13 |
|  | 1.3.2. Воздействие на акустическую среду в период эксплуатации | 15 |
|  | 1.4. Воздействие объекта на территорию и геологическую среду, условия землепользования | 15 |
|  | 1.4.1. Оценка существующего состояния территории и геологической среды | 15 |
|  | 1.4.2. Воздействие на территорию и геологическую среду | 16 |
|  | 1.5. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды | 17 |
|  | 1.5.1. Оценка существующего состояния гидросферы | 17 |
|  | 1.5.2. Воздействие на водные объекты | 18 |
|  | 1.6. Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды | 18 |
|  | 1.7. Воздействие объекта на растительность и животный мир | 20 |
|  | 1.8 Воздействие объекта на особо охраняемые территории | 21 |
|  | 2. Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства | 21 |
|  | 2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 21 |
|  | 2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | 22 |
|  | 2.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов | 23 |
|  | 2.4. Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве | 24 |
|  | 2.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов | 25 |
|  | 2.6. Мероприятия по охране недр | 25 |
|  | 2.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира | 27 |
|  | 2.8. Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров | 27 |
|  | 2.9. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках | 28 |
|  | 2.10 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях | 31 |
|  | 3. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат | 32 |
|  | 3.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ | 32 |
|  | 3.2. Плата за размещение отходов на полигоне ТКО | 32 |
|  | Приложения | 34 |
|  | Приложение А | 35 |
|  | Приложение Б | 36 |
|  | Приложение В | 37 |
|  | Приложение Г | 38 |
|  | Приложение Д | 39 |
|  | Приложение Е | 48 |
|  | Приложение Ж | 51 |
|  | Приложение З | 61 |
|  | Приложение И | 68 |
|  | Приложение К | 71 |
|  | Приложение Л | 73 |
|  | Приложение М | 75 |
|  | Графическая часть | 76 |
| ИС-284/20-ООС | Ситуационный план | 77 |
| ИС-284/20-ООС | Карта-схема | 78 |

Состав проектной документации

| № п/п | Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ИС-284/20-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 2 | 2 | ИС-284/20-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
|  | - | - | Раздел 3. Архитектурные решения | Не разрабатывается |
| 3 | 3 | ИС-284/20-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
|  | - |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 4 | 4.1 |  | Подраздел 5.1 Система электроснабжения |  |
|  | - | ИС-284/20-ИОС1.1 | Часть 1. Молниезащита и заземление |  |
|  | - | ИС-284/20-ИОС1.2 | Часть 2. Наружное освещение |  |
| 5 | 4.2 | ИС-284/20-ИОС2 | Подраздел 5.2 Система водоснабжения |  |
| 6 | 4.3 | ИС-284/20-ИОС3 | Подраздел 5.3 Система водоотведения |  |
|  | - | - | Подраздел 5.4 Отопление и вентиляция, тепловые сети | Не разрабатывается |
| 7 | 4.4 | ИС-284/20-ИОС5 | Подраздел 5.5 Сети связи |  |
|  | - | - | Подраздел 5.6 Система газоснабжения | Не разрабатывается |
| 8 | 4.5 |  | Подраздел 5.7 Технологические решения |  |
|  | - | ИС-284/20-ИОС7.1 | Часть 1. Технологические решения |  |
|  | - | ИС-284/20-ИОС7.2 | Часть 2. Автоматизация |  |
| 9 | 5 | ИС-284/20-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства |  |
| 10 | 6 | ИС-284/20-ПОД | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |
| 11 | 7 | ИС-284/20-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 12 | 8 | ИС-284/20-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | - | - | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Не разрабатывается |
| 13 | 9 | ИС-284/20-ЭЭ | Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета |  |
| 14 | 10 | ИС-284/20-СМ | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |
|  |  |  | Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 15 | 11.1 | ИС-284/20-ИГДИ | Подраздел 12.1 Инженерно-геодезические изыскания |  |
| 16 | 11.2 | ИС-284/20-ИГИ | Подраздел 12.2 Инженерно-геологические изыскания |  |
| 17 | 11.3 | ИС-284/20-ИЭИ | Подраздел 12.3 Инженерно-экологические изыскания |  |
| 18 | 11.4 | ИС-284/20-ДПБ | Подраздел 12.4 Декларация пожарной безопасности |  |
| 19 | 11.5 | ИС-284/20-ЭП | Подраздел 12.5 Энергетический паспорт |  |
| 20 | 11.6 | ИС-284/20-ПП | Подраздел 12.6 Паспорт проекта |  |
| 21 | 11.7 | ИС-284/20-БЭ | Подраздел 12.7 Требование к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |
| 22 | 11.8 | ИС-284/20-ТИ | Подраздел 12.8 Техническая инструкция по эксплуатации |  |
| 23 | 11.9 | ИС-284/20-ГОЧС | Подраздел 12.9 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

Справка главного инженера проекта

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусматривающих проектом мероприятий.

Главный инженер проекта 							Захаров А.Н.

# Введение

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является составной частью проектной документации «Установка дополнительного резервуара РВС–400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС (Я) ГУП «ЖКХ РС (Я)», выполнен на основании договора, заключенного между заказчиком – ГУП «ЖКХ РС(Я)» и исполнителем с Обществом с ограниченной ответственностью Проектное бюро «Инженерные системы», в соответствии с техническим заданием и программой на выполнение проектных работ.

Целью разработки раздела является определение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и смягчение этих воздействий при реализации намечаемой деятельности.

Раздел разработан в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, руководящими документами и отраслевыми нормативами.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального Закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- Федерального Закона №96 ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федерального Закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- Федерального Закона №33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального Закона №52-ФЗ от 24.04.1995 г. «О животном мире»;

- Федеральный Закон №2395-1 от 21.02.1992 г.  «О недрах»;

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду

1.1 Краткие сведения о существующем состояния объекта

Площадка строительства расположена в северной окраине с. Жилинда.

Жилинда – сельский населенный пункт, центр Жилиндинского национального наслега Оленекского района. Расположен в 320 км от административного центра с. Оленек.

На участке работ складирован материал в виде речной гальки, по всей территории лежит строительный мусор (деревья и доски). В западной стороне исследуемого участка расположена территория нефтебазы, огороженная металлическим забором, на территории расположены цистерны, насосная и две емкости на ленточном фундаменте, при визуальном наблюдении одна из емкостей с южной стороны «просела».

На рисунке 1 представлен ситуационный план.

Рис.1 – Ситуационный план

При выборе площадки строительства был принят оптимальный и целесообразный вариант расположения при соблюдении природоохранных мероприятий, технических условий и нормативной документации. Положение участка выбрано в соответствии с градостроительным планом, согласованным со всеми заинтересованными лицами. Площадка строительства находится в с. Жилинда. Площадь участка в условных границах планировки – 17637,0 м2.

Проезд строительной техники осуществляется по существующим дорогам и проездам в пределах села.

Проектной документацией предусмотрено строительство дополнительного резервуара РВС-400, вертикальный цилиндрический стальной номинальным объемом 400 м3, внутренний диаметр составляет 8530 мм высота резервуара 7500 мм. Технологический блок резервуара относится к III классу опасности на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 г. № 96.

Наземный резервуар РВС объемом 400 м3, распложен на одной площадке, по периметру предусмотрено замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м., высота обвалования составляет 0,8 метра.

Оснащен специальным оборудованием, арматурой, в том числе:

- приемо-раздаточное устройство (ПРУ.150УХЛ1) DN150, PN 1,6 МПа – 2 шт.;

- люк-лаз Ду500 мм, люк световой (ЛС-500) Ду500 мм (2 шт.), люк замерной (ЛЗ-150) Ду150 мм;

- пробоотборник ПСР2УХЛ1 для отбора проб в нижней части резервуара (согласно п. В.12.3 ГОСТ 31385-2016);

- приборы контроля, сигнализации и защиты;

- площадка обслуживания с ограждением;

- лестницы наружная;

- пеногенераторы с установкой в верхнем поясе резервуаров;

Нефтебаза обеспечивает выполнение следующих операций:

- прием конденсата газового стабильного (ГОСТ Р 54389-2011) автомобильного транспорта;

- хранение конденсата газового стабильного (ГОСТ Р 54389-2011) в вертикальных цилиндрических резервуарах емкостью по 400 м3;

- отпуска конденсата газового стабильного (ГОСТ Р 54389-2011) потребителям наливом в автоцистерны.

Строительство дополнительного резервуара РВС-400, социально необходимый объект. Строительно-монтажные работы имеют временный характер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят короткий и неизбежный характер на протяжении всего времени строительства. Загрязнение атмосферы происходит только в период строительства и является единовременным.

1.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух

1.2.1 Краткая характеристика климатических условий и уровня загрязнения атмосферы

Климат в Оленекском улусе, как во всей Северной Якутии весьма суров, что определяется главным образом его географическим положением на севере Сибири и своеобразием господствующих здесь атмосферных процессов, обусловленным значительной удаленностью рассматриваемой территории от Атлантического океана и защищенностью ее от влияния Тихого океана высокими горными хребтами.

Вся территория улуса находится за Полярным кругом и потому для нее характерно незаходящее солнце летом — полярный день; зимой же солнце около месяца вовсе не поднимается над горизонтом.

В улусе наиболее низкие температуры наблюдаются в декабре и январе. По многолетним данным среднегодовая температура воздуха в Оленеке -13,3 (Гаврилова 1962, Витвицкий 1965, Сивцева 1990) Средняя месячная температура воздуха в январе -40 местами –44. В теплый период года отличительной чертой температурного режима является быстрое нарастание средних суточных температур весной и быстрое их падение осенью. Самый теплый месяц на территории улуса – июль.

Среднее число дней с осадками не менее 0,1 м м в год, в с. Оленек составляет 153 дня. Улус относится к территориям со средним количеством выпадающих осадков.

В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические параметры взяты для пункта п. Оленек и имеет следующие значения:

Таблица 1.2.1.1

| Климатические параметры холодного периода года | Значение |
| --- | --- |
| температура воздуха более холодных суток обеспеченностью 0,98 | -59°С |
| температура воздуха более холодных суток обеспеченностью 0,92 | -58°С |
| температура воздуха более холодной 5-дневки обеспеченностью 0,98 | -57°С |
| температура воздуха более холодной 5-дневки обеспеченностью 0,92 | -55°С |
| температура воздуха обеспеченностью 0,94 | -44°С |
| абсолютная минимальная температура воздуха | -63°С |
| среднесуточная амплитуда температуры воздуха более холодного месяца | 7,0 |
| продолжительность суток и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0°С | 240 |
|  | -23,4С |
| продолжительность суток и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С | 287 |
|  | -18,7°С |
| продолжительность суток и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10°С | 300 |
|  | -17,5°С |
| среднемесячная относительная влажность воздуха более холодного месяца | 78% |
| количество осадков за ноябрь – март | 67 |
| преобладающее направление ветра за декабрь – февраль | В |
| максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | 2,6м/с |
| средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8°С | 2,4 м/с |

Таблица 1.2.1.2

| Климатические параметры теплого периода года | Значение |
| --- | --- |
| барометрическое давление | 991 гПА |
| температура воздуха обеспеченностью 0,95 | 19 °С |
| температура воздуха обеспеченностью 0,98 | 23 °С |
| средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | 20,6 °С |
| абсолютная максимальная температура воздуха | 36 °С |
| средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10,3 °С |
| средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 62% |
| средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца | 52% |
| количество осадков за апрель – октябрь | 230 |
| суточный максимум осадков | 60 мм |
| преобладающее направление ветра за июнь – август | В |
| минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | 3,1 м/с |

Таблица 1.2.1.3

Среднегодовая и средняя температура по месяцам, °С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -37,0 | -33,7 | -22,5 | -11,3 | 0,7 | 10,2 | 15,1 | 10,9 | 2,3 | -11,4 | -28,3 | -33,5 | -11,6 |

1.2.2 Воздействие на атмосферу в период строительства

Для оценки воздействия на атмосферный воздух строительно-монтажных работ определена потребность в основных механизмах, транспортных средствах и материалах, рассчитано количество выбросов загрязняющих веществ. Выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

В процессе строительства большинство источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфере имеет неорганизованный характер, постоянно меняется состав используемой техники и оборудования, изменяется загрузка отдельных единиц техники по мощности. В связи с этим оценка максимально-разового выброса (г/с) для объектов взята по максимальной нагрузке.

Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ при проведении строительно-монтажных работ даны в Приложении З.

На основании выполненных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в таблице приведен перечень загрязняющих веществ, их валовый (т/период) и максимально разовый (г/с) выброс в строительный период.

Выбросы ЗВ на период строительства

Таблица 1.2.2.1.

| № н/н | Наименование | Ед. изм | Величина выбросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | тн. | 0,051931 |
| 1210 | Бутилацетат | тн. | 0,022670 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | тн. | 0,116554 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | тн. | 0,0028190 |
| 2752 | Уайт-спирит | тн. | 0,2097920 |
| 616 | Ксилол (смесь изомеров) | тн. | 0,2888640 |
| 1411 | Циклогексанон | тн. | 0,0005600 |
| 2902 | Взвешенные вещества | тн. | 0,20 |
| 123 | Железа оксид | тн. | 0,0262460 |
| 143 | Марганец и его соединения | тн. | 0,0015080 |
| 342 | Фториды газообразные | тн. | 0,0027470 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | тн. | 0,0048350 |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | тн. | 0,055 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | тн. | 0,038 |
| 328 | Углерод (Сажа) | тн. | 0,0120700 |
| 330 | Сера диоксид | тн. | 0,0018 |
| 337 | Углерод оксид | тн. | 1,8 |
| 2909 | Выбросы в атмосферу пыли щебня | тн. | 0,0688240 |
| 2908 | Выбросы в атмосферу песчано-гравийной смеси | тн. | 1,5148420 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | тн. | 0,0020510 |
| 2732 | Керосин | тн. | 0,0548100 |

1.2.3 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

Воздействие объекта на атмосферный воздух оценивалось для двух периодов: строительства и эксплуатации.

1.2.4 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства

При строительстве неизбежно будет происходить загрязнение атмосферы. Объектами, воздействующими на атмосферный воздух, являются передвижные источники – строительная техника. При работе строительной техники, автотранспорта с отработанными газами внутреннего сгорания в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (NO2), азота оксид (NO), серы диоксид (SO2), углерода оксид (СО), бенз(а)пирен

Выбросы ЗВ на период строительства

Таблица 1.2.4.1

| Загрязняющее вещество | Единицы измерения | Сф |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 0,018 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 1,8 |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,055 |
| Оксид азота | мг/м3 | 0,038 |
| Бенз(а)пирен | нг/м3 | 2,1 |

1.2.5 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации

Ухудшение качества атмосферного воздуха в районе проектирования в результате предусмотренного строительства будет незначительно. В жилой застройке сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха не произойдет. Временная строительная площадка, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03, не является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого объекта не устанавливается.

После завершения предусмотренного строительства состояние воздушной среды района вернется к исходному уровню. Внутриплощадочные сети не являются источником загрязнения атмосферного воздуха, их функционирование не окажет негативного влияния на состояние воздушной среды района.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении Д.

Характеристика источников загрязнения атмосферы и параметры выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении Г.

1.3 Воздействие на акустическую ситуацию

1.3.1 Воздействие на акустическую среду в период строительства

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум при работе строительной техники.

При эксплуатации строительной техники необходимо контролировать соблюдение допустимого уровня шума. Ближайший жилой деревянный дом расположен на расстоянии 550 м от места производства работ (расчетная точка).

Эквивалентный уровень звука нормируется в децибелах – дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) Санитарные требования к ограничению уровня шума приведены в табл.1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1

| Наименование | Эквивалентные уровни звука, дБА. |
| --- | --- |
|  | Дневное время | Ночное время |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории, удаленные на 100 м от объекта | 60 | 50 |

Шум в процессе производства строительных работ возникает в результате суммирования шумов различных источников разной звуковой мощности.

Эквивалентные уровни шума строительной техники, используемой при строительстве следующие:

- Бетономешалка – 87 дБА;

- экскаватор – 90 дБА;

- автокран – 80 дБА.

Расчетный уровень звука от источников шума

Таблица 1.3.1.2

| Разность двух складываемых уровней, дБА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому уровню, необходимая для получения суммарного уровня , дБА | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

Определение суммарного уровня шума:

1) Разность двух самых высоких складываемых уровней: 85-82 = 3 дБА,

2) Соответствующая этой разности добавка, равная 1,8 дБА (см. таблицу 1.3.1.2),

3) Добавка прибавляется к большему из складываемых уровней: 85+1,8 = 86,8 дБА,

4) Для следующего источника также добавляется величина, соответствующая разности между ним и предыдущим суммарным значением: 86,8-80 = 6,8 дБА,

5) По таблице 1.3.1.2 соответствующая этой разности добавка равна 0,8 дБА, следовательно, 86,8+0,8 = 87,6 дБА.

Максимальный уровень шума при работе бетономешалки, экскаватора и автокрана равен – 87,6 дБА.

При распространении звука над поверхностью земли на определенное расстояние следует учитывать снижение шума за счет естественного поглощения. Чем больше препятствий (деревья, кустарники, экраны и др.) на пути распространения звука, тем сильнее снижается его уровень.

Учитывая в нашем случае поглощение звука кустарником и деревьями в соответствии с «Руководством по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», зависимость изменения уровня шума от расстояния между источниками и расчетной точкой будет выглядеть следующим образом (таблица 1.3.1.3).

Таблица 1.3.1.3

| Расстояние, м | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБА | 87,6 | 83,4 | 70,8 | 65,2 | 56,8 |

На территории ближайшей жилой застройки уровень шума от дорожно-строительной техники не превысит допустимый уровень и составит 65,2 дБА. Уменьшению уровня шума способствует удаленность жилых участков от объекта.

Шум строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен в течение дня. Работа техники осуществляется только в дневное время.

Снижение негативного воздействия от шума, создаваемого работающей техникой, достигается за счет контроля соответствия строительно-дорожных машин и техническим характеристикам. Строительные машины и механизмы оснащаются защитными звукоизолирующими кожухами, и при необходимости ограждаются звукопоглощающими экранами. Их установка позволяет снизить уровень шума на 39 дБ. Это комфортный уровень громкости, примерно равный обычному разговору.

Рассматриваемое воздействие имеет локальный и краткосрочный характер, воздействия сводятся к минимуму за счет правильных методов организации производства работ.

После завершения строительных работ уровни шумового, вибрационного и электрического полей станут такими же, как до начала их проведения.

1.3.2 Воздействие на акустическую среду в период эксплуатации

В определении шума как звука, вызывающего раздражение, выделяют две его стороны: шум представляет собой физическое явление, определяемое распространением звуковых волн и, кроме того, он служит источником нарушения акустического комфорта.

Шум сказывается неблагоприятно на здоровье человека, так как он действует на нервную систему человека, снижает трудоспособность, уменьшает сопротивляемость сердечно-сосудистым заболеваниям.

1.4 Воздействие объекта на территорию и геологическую среду, условия землепользования

1.4.1 Оценка существующего состояния территории и геологической среды

Территория Оленекского улуса занимает часть Сибирской платформы и представляет собой плоскогорье со средними высотами 300— 400 м. Это плоскогорье служит водосборным бассейном двух главных пересекающих его рек, соответственно, чему оно может быть названо Оленекско-Анабарским плоскогорьем.

Оленекско-Анабарское плоскогорье — это плоскогорье в целом пологоспускающееся здесь заметным уступом, обращенным к Лено-Анабарской низменности. В северо-восточной части плоскогорье отделено от кряжа Чекановского глубокой тектонической впадиной шириной 15-30 км, в который протекают реки Эекит и Келимяр.

Современный рельеф плоскогорья сформирован в основном эрозионной деятельностью рек. Глубина долин более крупных рек в среднем 150-350 м но у большинства рек до 100м при ширине 0,5—1,0 км Поперечные профили долин корытообразные, на правом склоне, который несколько круче обнажаются коренные породы. В верховьях склоны большинства долин пологи, днища заболочены. Там, где реки Оленек и Анабар прорезают коренные породы они выработали узкие долины с крутыми скалистыми бортами высотой 200—2520м.

Наиболее приподнятую часть Оленекско-Анабарского плоскогорья составляет Анабарский массив, восточная часть которого расположена в пределах северо- западной Якутии. Куполообразный массив, расчлененный долинами рек, возвышается над средним уровнем плоскогорья на 350—400 м. В середине массива располагается вытянутая вдоль западной границы Якутии возвышенность Халганаха, отдельные вершины которой достигают 900м.

Юго- западная часть Оленекско-Анабарского плоскогорья значительно (на 300—450 м) приподнята. На водоразделе рек Вилюй и Оленек располагается зона трапповых вулканических возвышенностей, называемых нередко Вилюйскими горами.

В целом поверхность в зоне трапповых возвышенностей имеет вид высокого выровненного плоскогорья, резко расчлененного глубокими (до 250—350 м) долинами на столовые возвышенности средней высоты 700—800 м (некоторые до 960 м). Вся остальная часть Оленекско-Анабарского плоскогорья представляет собой относительно ровную платообразную поверхность (300—350м). Лишь в самой северной части оно кое- где понижается (до 200—250 м). Наиболее заметны здесь возвышенности: Сюрех-Джангы—между реками Попигай и Анабар (350 м); Мой — между реками Бур и Оленек (350 м); Бырая- Тас —между реками Лена и Оленек (до 450—490 м).

1.4.2 Воздействие на территорию и геологическую среду

При реализации проектных решений рельеф подвергается незначительной трансформации. Предусматривается отсыпка участка строительства привозной песчано-гравийной смесью.

При строительстве на локальных участках возможны незначительные изменения инженерно-геологических условий: на участках открытой разработки после проведения работ грунты будут иметь техногенный характер, сложение и, соответственно, измененные физико-механические и другие свойства.

По результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий при существующем геологическом строении и гидрогеологических условиях и в соответствии с картой карстовой опасности России, участок строительства относится к неопасной зоне. Активизации неблагоприятных физико-геологических процессов не ожидается.

При производстве строительных работ существующий почвенно-растительный покров будет нарушен на участках открытой разработки строительных выработок, а также на участках действия строительной техники. На данных участках предусматривается предварительная срезка почвенного слоя на всю мощность.

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение исправности строительной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов;

- заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на производственной базе, остальных – на месте производства работ с помощью топливозаправщика, оборудованного поддоном, герметичная сливная муфта которого исключает возможность загрязнения почвы нефтепродуктами;

- во избежание захламления территории реконструкции предусматривается своевременный вывоз строительного и бытового мусора.

Учитывая, что при земляных работах будут затронуты грунты, не имеющие археологической или природно-ландшафтной ценности, ущерба природоохранным и историко-археологическим интересам нанесено не будет.

1.5 Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

1.5.1 Оценка существующего состояния гидросферы

Территория Оленекского улуса располагает большим количеством поверхностных водных объектов: рек и малых водотоков, озер и болот. Речная сеть территории улуса принадлежит к бассейну моря Лаптевых. Главная водная артерия улуса - река Оленек. Общая протяженность реки составляет 2292 км, площадь бассейна 220тыс.кв.км. Она имеет смешанное питание с преобладанием снегового. Для нее характерны высокие весенние половодья, небольшие летние и осенние паводки, исключительно длительная и низкая межень. Свое начало река Оленек берет с горы Янгкан (на невысоком хребте, отделяющем бассейн этой реки от Хатанги). Кроме реки Оленек в речную сеть Оленекского улуса входят малые реки: Арга-Сал, Большая Куонамка, Малая Куонамка, Силигир, Марха, Муна, Биректе, Уджа и другие.

На территории улуса распространены термокарстовые озера, возникшие в результате проседания грунта на местах протаивания подземных льдов и льдистых грунтов. Эти озера невелики по размерам и имеют округло-овальную форму. В улусе имеется крупное озеро Эйик, длина 7 км, ширина — 5 км.

Болота наиболее распространены в южной части территории улуса. Эти болота низинные, травяные и расположены на расширенном участке речной долины Вилюя.

1.5.2 Воздействие на водные объекты

Согласно прогнозным расчетам, при запроектированных строительных работах произойдут временные изменения объема и состава поверхностного стока. Объем стока, который сформируется в пределах зоны производства работ за период строительства, будет незначительным.

Количественный и качественный балансы затрагиваемой строительными работами части водосборного бассейна не претерпят изменений, временные изменения концентраций основных загрязнителей будут находиться в пределах их сезонных колебаний.

После окончания строительства и благоустройства территории характеристики поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства.

Проведение предусматриваемых строительных работ не приведет к недопустимому ухудшению качества поверхностных вод, а концентрации в них основных загрязнителей не превысят среднегородских показателей.

Временное увеличение содержания загрязняющих веществ из-за запроектированного строительства не окажет необратимого негативного воздействия на экологическое состояние водной среды района проектирования и в том числе, на ближайшие поверхностные водные объекты.

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении строительства, предусмотрен комплекс мероприятий профилактического плана, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока и предотвращение переноса загрязнителей со стройплощадок на сопредельные территории. Выполнение предусмотренных проектом экологических требований гарантирует проведение запроектированных строительных работ без ущерба водной среде района проектирования.

1.6. Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды

Основным элементом в стратегии обращения с отходами является раздельный сбор и временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в пределах участка работ с последующим постоянным размещением не утилизируемых отходов на полигонах, либо повторным использованием, переработкой или утилизацией.

Основными источниками образования отходов на период строительства являются:

- Отходы от строительных работ;

- строительно-монтажные работы

Условия сбора и накопления отходов предусмотрены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

Строительный участок для сбора отходов обеспечивается мусоросборниками контейнерного типа, устанавливаемых на площадках с твердым покрытием, и с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, в места утилизации.

Основные объемы образования отходов в период строительства приходятся на отходы строительных материалов, которые относятся к IV-V классам опасности мало опасным и практически неопасным отходам.

Особенности обращения с отходами заключается в том, что время воздействия отходов на окружающую среду относительно невелико из-за ограниченных сроков строительства, а также в отсутствии длительного накопления строительных отходов, т.к. вывоз в места их утилизации ведется параллельно с производством строительных работ.

Отходы лакокрасочных средств (тара из-под ЛКМ) хранятся в закрытых контейнерах или бочках, вывоз производится по мере накопления на городской полигон. Не пожароопасны, химически неактивны.

Огарки сварочных электродов, которые собираются в контейнере совместно со стружкой черных металлов. По мере накопления вывозятся с ломом черных металлов.

Древесные отходы из натуральной чистой древесины по мере накопления вывозятся или используются для подсыпки территории.

Образуются при замене потолочных перекрытий в котельном отделении и ремонте зданий. Представляют собой цементный бетон. Не пожароопасны, нерастворимы в воде. Выводится на ПТО.

Ответственность за утилизацию отходов несет строительная организация – подрядчик. При ведении работ подрядчик должен руководствоваться условиями договора и проектными решениями, утвержденными природоохранными органами.

При соблюдении необходимых норм и правил сбора, хранения отходов возможность загрязнения окружающей среды минимальна.

Таким образом, образующиеся в период строительства отходы по мере накопления вывозятся для обработки и захоронения на специализированные предприятия, имеющие лицензии на обращение с опасными отходами. Максимальный срок размещения на площадке отходов всех видов в период строительства не превысит одного года.

Согласно действующим нормативным документам плата за временное размещение отходов в период не превышающий 3 года равна нулю. (Постановление Правительства от 1 июня 2005 г. № 410).

Количество, состав и класс опасности отходов строительных отходов

| Вид отходов | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Масло моторное отработанное | 541002 01 02 03 3 | 3 |
| Масло трансмиссионное отработанное | 541002 06 02 03 3 | 3 |
| Масло гидравлическое отработанное, не содержащее галогены | 541002 13 02 03 3 | 3 |
| Шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти и нефтепродуктов | 546015 00 04 03 3 | 3 |
| Всплывающая пленка из нефтеуловителей | 546002 00 06 03 3 | 3 |
| Шлам нефтеотделительных установок | 546003 00 04 033 | 3 |
| Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 314023 03 03 03 3 | 3 |
| Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел 15% и более) | 549027 01 01 03 3 | 3 |
| Железные бочки из-под масла, потерявшие потребительские свойства | 351303 01 13 99 4 | 4 |

1.7 Воздействие объекта на растительность животный мир

Оленекский улус расположен на северо-западе Якутии, в северо-восточной части Среднесибирского плоскогорья. Район характеризуется сплошным распространением субарктических редколесий из лиственницы Гмелина. Лиственничные леса занимают около 20% территории. Небольшие участки еловых лесов встречаются вдоль русел крупных рек.

В водоемах улуса обитают 12 видов рыб. Это речные, озерно-речные и озерные рыбы. К речным рыбам относятся: таймень, ленок, тугун, обыкновенный гольян и пестроногий каменщик; к озерно-речным: сиг, хариус, щука, налим, пелядь и окунь; к озерным: карась, озерный гольян. В реках преобладают такие виды как ленок и сиг, а в озерах — карась и окунь.

Предположительно установлено пребывание 118 видов птиц. Из них 13 видов птиц занесены в Красную книгу Якутии (1984).

Из крупных млекопитающих в первую очередь — волк, лось и северный олень. Из имеющих промысловое значение животных важнейшими объектами являются западно-якутский соболь, лось, а также песец и дикий северный олень, регулярно мигрирующий из тундровой зоны в леснуюПроектируемая площадка строительства находится на левом берегу р. М. Куонамка в восточной части 1,5-2 км от села Жилинда.

В геоморфологическом отношении участок строительства находятся в пределах второй левобережной надпойменной террасы р. Малая Куонамка и ее паводковыми водами не затапливается.

Рельеф площадки имеет пологий уклон в сторону юго-востока, крутизной ~ 2-5°.

Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки строительства меняются от 61,2 м до 61,5 м в Балтийской системе.

Визуальными наблюдениями при инженерно-геологической рекогносцировке нежелательные физико-геологические процессы и явления не отмечены.

Проектируемый объект не будет оказывать негативное воздействие на жилые зоны и охраняемые территории, т.к. площадка строительства выбрана на расстоянии от их границ, исключающем отрицательное воздействие резервуарного парка, с учетом соблюдения нормативных расстояний.

1.8 Воздействие объекта на особо охраняемые территории

В районе проектирования объекта, особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Памятники истории, культуры и археологии являются общенародным достоянием и находятся под охраной государства.

На земельном участке, выделенном под строительство объекта «Установка дополнительного резервуара РВС–400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ РС (Я)» памятники истории и археологии не обнаружены.

В случае обнаружения при проведении строительных работ памятников истории, культуры и археологии нужно немедленно сообщить об этом государственным органам охраны памятников.

2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха;

Ухудшение качества атмосферного воздуха в период реконструкции коммуникаций будет незначительно. Работы носят временный характер.

Временная строительная площадка, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03, не является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого объекта не устанавливается.

Строительство проектируемого объекта допустимо без дополнительных мероприятий по снижению вредных выбросов. В период проведения строительно-монтажных работ источниками загрязнения атмосферы являются выбросы продуктов сгорания топлива от строительных машин и

механизмов.

При производстве земляных работ происходит пыление от разрабатываемого грунта.

Сварочные и окрасочные работы также влияют на атмосферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ неизбежны. С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах ДВС строительной техники;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии;

- запрещение сжигания отходов и мусора;

- пылевидные материалы и отходы (грунт, песок) периодически смачивать водой, что гарантирует исключение уноса этих отходов и материалов ветром.

Резервуар запроектирован с соблюдением всех нормативных требований. Проектными решениями выполнены все требования, направленные на надежность электростанции.

2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров происходит только в период строительно-монтажных работ и выражается в отчуждении земель для размещения объекта.

Для проектируемого резервуара отчуждение земель выполняется во временное и постоянное использование.

Отчуждение земель во временное использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы проводятся исключительно в пределах отвода земли для строительства.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого объекта определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта, площадок хранения материалов.

Техногенные воздействия на земельные ресурсы на участке временного отвода земель скажутся в период строительства. Воздействие выражается в нарушении почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, ухудшением физико-механических и биологических свойств почв в результате воздействие строительной техники.

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности земли под влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ.

В процессе строительно-монтажных работ, площадку засыпают ПГС, с послойным его уплотнением. Земельные ресурсы приводятся в прежнее состояние. Механические нарушения будут носить преимущественного временный характер.

При эксплуатации, проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров за пределами площадки.

Грунты, на месте строительства не извлекаются.

Обратные засыпки будут проводиться в соответствии с регламентирующими требованиями, действующими правилами и рекомендациями инженерно-геологического заключения, и результатами санитарно-экологического обследования грунтов с послойным уплотнением до К=0,98.

В период строительства необходимо:

- принять меры по предотвращению обводнения котлованов поверхностными и грунтовыми водами.

Земляные работы необходимо производить в соответствии со СП45.13330.2017.

По завершении строительства почвенный покров будет полностью рекультивирован в соответствии с действующими правилами и требованиями.

2.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов

Так как проектируемый участок строительства находится вне водоохранных зон водных объектов, то для предотвращения негативного воздействия на поверхностные водные объекты предусматриваются следующие мероприятия:

- размещение строительной площадки за пределами водоохранной зоны;

- запрещение мойки, заправки, техобслуживания автомашин, размещения складов материалов в пределах водоохранной зоны;

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых материалов;

- своевременный вывоз производственных и бытовых отходов;

- использование при проведении работ исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды отработанными газами двигателей и горюче-смазочными материалами.

2.4 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

Согласно разделу, III Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами.

Основными требованиями по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- достоверный учет и контроль полноты извлечения и распределения полезных ископаемых, их погрузки, транспортировки и хранения;

- строгое соблюдение технологических схем добычи полезных ископаемых;

- изучение технологических свойств и состава добываемых полезных ископаемых с целью максимально рационального использования;

- охрана разрабатываемых участков недр от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых или осложняющих их разработку;

- соблюдение установленного порядка ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых.

В случае обнаружения при строительстве, сведения об обнаруженных, извлекаемых или оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, следует представлять в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации.

2.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на полигон ТБО. Разборка конструкций и перемещение строительного мусора производить в соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса».

Для вывоза и утилизации осадок и нефтепродуктов от мойки колес стройтехники и производственно-бытовых стоков привлекаются специализированные организации.

В период свертывания строительства отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

В строительный период запрещается:

- вынос грунта или грязи колесами автотранспорта оборотным водоснабжением и механической очисткой сточных вод за пределы строительной площадки.

- захламление и заваливание мусором строительной площадки.

- сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах поселения;

- при обслуживании машин и механизмов сброс на рельеф горюче-смазочных материалов;

- стоянка механизмов с работающими двигателями при перерывах или остановках в работе;

- вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников, сохраняемые в зоне работ деревья должны быть защищены деревянными щитами высотой 2 м.

По завершении строительно-монтажных работ в проекте предусмотрено выполнение работ по благоустройству и озеленению территории в зоне работ.

Выполнение действующих санитарно-эпидемиологических, экологических и технологических норм и правил гарантирует нанесение минимального ущерба окружающей среде в результате строительства объекта.

2.6 Мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения

При строительстве из числа общераспространенных полезных ископаемых используется песок и гравий.

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие, находящиеся за пределами территории села.

Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, является их использование в объемах, предусмотренных проектом.

При строительстве и эксплуатации объекта используются недра, которые являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя.

При строительстве объекта существенного изменение рельефа местности не произойдет.

Нарушений параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории не произойдет. Проектируемая площадка выше уровня грунтовых вод, отмеченного при изысканиях, и по окончании строительства качественные характеристики поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства.

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами.

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода земель;

- выполнение работ на временном участке отвода должно вестись с соблюдением чистоты территории;

- для уменьшения загрязнения вод атмосферными осадками предусматривается минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и траншей;

При эксплуатации проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на недра. Основным мероприятием по снижению воздействия на недра в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта.

2.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)

Участок строительства располагается в населенном пункте. Животный мир представлен видами, приспособленными к обитанию в условиях поселения человека, дикие животные отсутствуют.

В период строительства запрещается ввоз и содержание собак на территории строительной площадки, использование при строительстве токсичных материалов и веществ, необходимо исключить привлечение животных к отходам производства и потребления.

При соблюдении природоохранных мероприятий строительство объекта не окажет отрицательного влияния на растительный и животный мир.

При эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир.

2.8 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров

Для проведения строительства здания привлекать специализированные организации. Привлечение квалифицированных кадров к строительству объекта является прерогативой генеральной подрядной организации. В строительной организации имеются квалифицированные рабочие выполняющие все виды строительно-монтажных работ: земляные, монтажные, каменные, отделочные.

Строительная организация привлекает, также квалифицированных специалистов (наемную рабочую силу) предоставляя им все социальные льготы.

Вахтовый метод - организация строительства объектов, расположенных на значительном удалении от мест дислокации строительной организации и постоянного жительства работников, вахтовым персоналом, который в период нахождения на объекте проживает в специально созданных вахтовых поселках и систематически через определенное время возвращается для отдыха к месту постоянного жительства.

В связи со значительной удаленностью площадки строительства от крупных строительных организаций, учитывая труднодоступность населенного пункта, все работы по строительству вести вахтовым методом.

Устройство вахтового поселка не предусматривается, так как объект находится в черте с. Жилинда. Размещение работников осуществляется в съемном жилом фонде села. Также в с. Жилинда расположены столовая, баня, медицинский пункт.

Среднее количество работающих в процессе строительства, учитывая совмещение потоков, составляет 13 человек, в том числе рабочих – 11 человек.

Складирования материалов, конструкций и изделий осуществляется на заранее спланированной площадке по видам и назначению с учетом технологической последовательности их использования.

Изделия и конструкции при хранении следует укладывать так, чтобы доступ к монтажным работам был свободным, а заводская маркировка на виду.

2.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

Виды чрезвычайных ситуаций: стихийные бедствия (землетрясения, ураган, наводнение и т.д.), В случае стихийных бедствий производится срочная эвакуация рабочих, не участвующих в ликвидации возможных аварий, и дежурных. Отключается электроэнергия (кроме аварийной), сжатый воздух, вода. Все текущие работы на участках приостанавливаются до особого распоряжения. Создаются бригады для ликвидации аварийных ситуаций. Оповещается служба ГО.

Аварийные ситуации, связанные с инженерным обеспечением: отключение (замыкание) электрических сетей, разрыв сетей водопровода и канализации.

Порядок действий исполнителей в этом случае должен предусматривать:

- выявление и оценку аварийной ситуации;

- оповещение персонала конкретного отдела и начальника;

- вывод из опасной зоны персонала, не связанного с ликвидацией аварии и другие меры, связанные с учетом специфики производства.

В зависимости от соответствующих категорий, помещения оборудуются противопожарным оборудованием и выполняются защитные мероприятия по строительной и электромеханической части, вентиляции и отоплению.

По ликвидации аварии проводится расследование причин, приведших к аварии, производится расчет экологического ущерба.

Проектными решениями приняты следующие инженерные мероприятия по предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций:

Проектные решения по обеспечению безопасной эксплуатации объекта разработаны в соответствии с требованиями основных норм и правил проектирования.

Проектом предусмотрено осуществление мероприятий по сокращению их опасности при эксплуатации и максимально возможному приведению технических решений к действующим в РФ нормативным требованиям техники безопасности.

Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций на период строительства

Для снижения воздействия проектируемого объекта, локализации участков поражения и минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций при розливе нефтепродуктов, строительная организация обязана обеспечить выполнение следующих требований:

- ремонт и техническое обслуживание строительной техники осуществляется в специализированных подразделениях;

- к месту проведения работ машины и механизмы доставляются в исправном состоянии;

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов, шума и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

- строительные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ

– хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов не допускается;

- исключить хранение топлива на строительной площадке.

Для локализации и сбора аварийных разливов нефтепродуктов на территории строительной площадки необходимо наличие сорбента (песок) для сбора аварийных разливов нефтепродуктов, токсичных жидкостей с поверхности земли и воды.

До начала ремонтных работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

Весь персонал в обязательном порядке проходит инструктаж, и выполняет требования ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». Все работы, связанные с применением открытого огня должны производиться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и огневых работ на объектах народного хозяйства» и соответствующей главой СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Территория строительной площадки, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Противопожарные разрывы между временными зданиями и сооружениями, штабелями материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория строительной площадки должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

На территории строительной площадки и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости под зданиями;

- хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре.

Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций на период эксплуатации

В целях обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на территории и на наружных установках запроектировано следующее:

- пожарные проезды и подъездные пути к зданию и сооружениям объекта строительства для пожарной техники;

- противопожарные емкости 2х200 м3 с насосной.

К зданиям и сооружениям предусмотрен свободный доступ для подразделений пожарной охраны посредством передвижных или носимых пожарных лестниц.

2.10 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.

Целями производственного экологического мониторинга являются:

- оценка эффективности природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий на всех этапах реализации проекта (проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации);

- своевременное выявление источников возможных негативных воздействий на качество компонентов природной среды и среду обитания;

- контроль за соблюдением согласованных условий природопользования (за уровнем выбросов, сбросов, лимитов размещения отходов);

- верификация данных полученных расчетными методами и методами моделирования;

- регулярное получение достоверных данных о текущем состоянии геологической среды, почв, атмосферного воздуха, водных объектов на суше, растительности, наземных животных в зонах влияния строительства;

- информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние окружающей природной среды.

Основные принципы при разработке и осуществлении программы:

- создание постоянно действующей системы контроля качества процедур, методов и результатов мониторинга;

- использование сертифицированных методов и работа с аккредитованными исполнителями работ;

- постоянное протоколирование результатов мониторинга и регулярная отчетность по результатам мониторинга перед надзорными природоохранными органами.

Организация производственного экологического и санитарно-гигиенического контроля предусматривается на каждом из этапов инвестиционной деятельности:

-строительство (предстроительный и строительный этапы, ввод в эксплуатацию);

-эксплуатация.

Объектами экологического мониторинга являются:

– источники техногенного воздействия на окружающую природную среду;

– природные комплексы, их компоненты, а также природные процессы, протекающие в зоне влияния строительства и эксплуатации жилой застройки

Экологический мониторинг включает:

-мониторинг опасных геологических процессов;

-мониторинг подземных вод,

-мониторинг загрязнения и деградации почв и земель;

-мониторинг растительности;

-мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий при строительстве будет разработана в полном объеме при начале полномасштабного строительства и согласована с Управлением Роспотребнадзора РС(Я).

3. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и

компенсационных выплат.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов выполнен по «Инструкции по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды».

Нормативы платы приняты согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 г № 913.

3.1 Плата за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ производится по формуле:

П атм = М атм х Н атм,

где: М атм - фактический выброс загрязняющего вещества, т;

Н атм - норматив платы за 1 тонну загрязняющего вещества, руб/т;

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Плата за выбросы загрязняющих веществ на период строительства

| Код | Наименование вещества | Норматив платы, руб. | Выброс вещества, т | Коэфф. Удорож. | Плата за выбросы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0043 | Диоксид серы | 45,4 | 0,018 | 1.08 | 0,88 |
| 0046 | Оксид углерода | 1,6 | 1,8 | 1.08 | 3,11 |
| 0001 | Диоксид азота | 138,8 | 0,055 | 1.08 | 8,24 |
| 0002 | Оксид азота | 93,5 | 0,038 | 1.08 | 3,8 |
| 0007 | Бенз(а)пирен | 5472968,7 | 0,0000021 | 1.08 | 12,4 |
|  | ИТОГО | 28,43 |

3.2 Плата за размещение отходов на полигоне ТКО

Расчет платы за размещение отходов на полигоне ТКО производится по формуле:

П отх = М отх х Н отх,

где: М отх - фактическое размещение отхода, т;

Н отх - норматив платы за 1 тонну отхода, руб/т;

Нормативы платы за размещение отходов IV класса опасности составляют 663,2

руб/т; V класса опасности – 17,3 руб/т.

П отх = 0,151 х 663,2 * 1,08 = 108,15 руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ЕГО ВЫБРОСОВ

| Вещество | H сред. | Суммарный выброс | Расчетные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | г/с | т/год | Фj | Kj | Gj |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 5,00 | 0,0055000 | 6,529280 | 20,6720000 | 163,232000 | 1,4263 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 5,00 | 0,0003800 | 1,061008 | 2,3296000 | 17,6834667 | 0,1666 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 5,00 | 0,0066667 | 0,291486 | 1,7777867 | 5,8297200 | 0,1180 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 5,00 | 0,0180000 | 2,550500 | 4,4800000 | 51,0100000 | 0,3026 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2,33 | 0,0000308 | 0,000019 | 0,3311828 | 0,0023750 | 0,0137 |
| 0337 | Углерод оксид | 5,00 | 0,1877777 | 6,631300 | 1,1573328 | 2,2104333 | 0,0768 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 5,00 | 0,0000021 | 0,000008 | 0,8000000 | 8,0000000 | 0,0425 |
| 1325 | Формальдегид | 5,00 | 0,0016000 | 0,072871 | 1,8285714 | 24,2903333 | 0,1214 |
| 2732 | Керосин | 5,00 | 0,0386666 | 1,748914 | 1,2888867 | 1,4574283 | 0,0856 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 2,32 | 0,0109767 | 0,006939 | 0,9446386 | 0,0069390 | 0,0392 |
| Группы веществ, обладающих эффектом суммации: |  |  |  |  |
| 6035 | Сероводород, формальдегид |  |  |  | 2,1597542 |  | 0,1277 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород |  |  |  | 4,8111828 |  | 0,7081 |
| 6204 | Серы диоксид, азота диоксид |  |  |  | 15,7200000 |  | 1,0806 |
| Расчет категории предприятия выполнен в соответствии с документом |  |  |
| "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в, атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору , 2005." |
| Итоговые расчетные параметры: |  |  |  |  |  |  |
| Параметр Gпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Gi |  |  |
| по всем режимам и веществам (группам суммации веществ): |  |  |  |
| Gпр = MAX(Gi) = 1.4262993 |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  |  |  |  |  |
| K =СУММА(Ki) = 273.7226957 |  |  |  |  |  |  |
| Параметр Фпр (для предприятия) соответствует наибольшему из всех Фi |  |  |
| по отдельным веществам и группам суммации веществ: |  |  |  |  |
| Фпр = MAX(Фi,Фгр) = 20.6720000 |  |  |  |  |  |
| Так как одновременно выполняются условия: Gпр > 1 и К <= 10000, |  |  |
| предприятие относится к категории 2 |  |  |  |  |  |

Приложение Б

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

| Контрольная точка | Контролируемое вещество | Эталонные расч. конц-ции при опасной скор. ветра |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Коорди | Коорди | код | название |  |
|  | ната X | ната Y |  | Напр. | Опасн. | Концентрация, |
|  |  |  |  |  | ветра, | скор., | мг/м3 |
|  |  |  |  |  | град. | м/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 312,00 | 321,00 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 76,0000000 | 0,6667607 | 0,28526 |
| 2 | 320,00 | 458,00 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 155,0000000 | 0,8891397 | 0,14938 |
| 3 | 496,00 | 338,00 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 269,0000000 | 0,6667607 | 0,17687 |
| 1 | 312,00 | 321,00 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 76,0000000 | 0,6667607 | 0,15130 |
| 2 | 320,00 | 458,00 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 155,0000000 | 0,8891397 | 0,07768 |
| 3 | 496,00 | 338,00 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 269,0000000 | 0,6667607 | 0,09258 |
| 1 | 312,00 | 321,00 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 76,0000000 | 0,6667607 | 1,75E-06 |
| 2 | 320,00 | 458,00 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 155,0000000 | 0,8891397 | 1,63E-06 |
| 3 | 496,00 | 338,00 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 269,0000000 | 0,6667607 | 1,65E-06 |

Приложение В

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗВ,

РАЗРЕШЕННЫХ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ

| Вещество | Выброс вещества | ПДВ/( |
| --- | --- | --- |
| код | наименование | г/с | т/год | ВСВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0055000 | 6,529280 | ПДВ |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0038000 | 1,061008 | ПДВ |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0066667 | 0,291486 | ПДВ |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0180000 | 2,550500 | ПДВ |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0000308 | 0,000019 | ПДВ |
| 0337 | Углерод оксид | 0,1800000 | 6,631300 | ПДВ |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000021 | 0,000008 | ПДВ |
| 1325 | Формальдегид | 0,0016000 | 0,072871 | ПДВ |
| 2732 | Керосин | 0,0386666 | 1,748914 | ПДВ |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0109767 | 0,006939 | ПДВ |
|  | Итого: | 0,3852636 | 18,892325 |  |
|  |  | 0,3852636 | 18,892325 | ПДВ |
|  |  | 0,0000000 | 0,000000 | ВСВ |

Приложение Г

АЗС-ЭКОЛОГ (версия 2.0)

"Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998.

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС.

"Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)", НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

"Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях госкомнефтепродукта РСФСР". Согласовано Госкомприродой СССР, 27.12.1988 г. Утверждена госкомнефтепродуктом РСФСР, 19.12.1968 г., Астрахань, 1988 г.

Фирма "Интеграл" 2008-2011 г.

Объект: [28] с. Жилинда, Оленекский р-н, Республика Саха (Якутия)

Площадка: 0

Цех: 0

Источник: 40

Вариант: 0

Тип объекта: Нефтебаза, резервуар

Название источника выбросов: Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Источник выделения: [1] Расходный склад V=400 м3

Результаты расчётов

| Максимальный выброс, г/с | Среднегодовой выброс, т/год |
| --- | --- |
| 0,0045325 | 0,005828 |
| Код | Название вещества | Содержание, % | Максимальный выброс, г/с | Среднегодовой выброс, т/год |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 99,72 | 0,0045198 | 0,005812 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,28 | 0,0000127 | 0,000016 |

Наименование жидкости: Дизельное топливо

Выброс нефтепродуктов рассчитывается по формулам:

Вид продукта: дизельное топливо

Mмакс=C1*Kрmax*Vчmax/3600

Mвал =(Y2*Bоз+Y3*Bвл)*Kрmax*10-6+(Gхр*Kнп*Np)

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 2,590

Нефтепродукт: дизельное топливо

Климатическая зона: 1

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-летний период года (Y2, Y3): 1,560, 2,080

Выброс паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0,18

Число резервуаров Npссв: 1

Опытный коэффициент Kнп: 0,0029

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:

весна-лето (Bвл): 265,1

осень-зима (Bоз): 265,1

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, куб. м/час (Vч): 10

Опытный коэффициент Kpср: 0,630

Для предприятий, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров опытный коэффициент Kpmax равен Kpср: 0,630

Параметры резервуаров:

Режим эксплуатации: Мерник

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Группа опытных коэффициентов Кр: A

Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 400

Приложение Д

РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗВ В АТМОСФЕРЕ

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Предприятие номер 417; Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Город Якутия

Разработчик ПБ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"

Отрасль 11100 Теплоэнергетика

Вариант исходных данных: 1, Площ.№1

Вариант расчета: ИС-284/20-ООС

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "МРР-2017 с учетом застройки"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 13,7° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -39,4° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 5 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |
| 1 | с.Жилинда |
| 1 | Резервуар РВС-400 |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,005000 | 1 | 2,1760 | 28,50 | 0,5000 | 2,1760 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,00550000 |  | 2,1760 |  | 2,1760 |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,003800 | 1 | 0,2452 | 28,50 | 0,5000 | 0,2452 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,00380000 |  | 0,2452 |  | 0,2452 |  |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,0066667 | 1 | 0,1871 | 28,50 | 0,5000 | 0,1871 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0066667 |  | 0,1871 |  | 0,1871 |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,00180000 | 1 | 0,4716 | 28,50 | 0,5000 | 0,4716 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,00180000 |  | 0,4716 |  | 0,4716 |  |

Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | % | 0,0000127 | 1 | 0,0154 | 19,95 | 0,5000 | 0,0154 | 19,95 | 0,5000 |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | % | 0,0000181 | 1 | 0,0808 | 11,40 | 0,5000 | 0,0808 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0000308 |  | 0,0962 |  | 0,0962 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,1877777 | 1 | 0,1218 | 28,50 | 0,5000 | 0,1218 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,18777777 |  | 0,1218 |  | 0,1218 |  |

Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,00000021 | 1 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,00000021 |  | 0,0674 |  | 0,0674 |  |

Вещество: 1325   Формальдегид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,0016000 | 1 | 0,1925 | 28,50 | 0,5000 | 0,1925 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0016000 |  | 0,1925 |  | 0,1925 |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0,0386666 | 1 | 0,1357 | 28,50 | 0,5000 | 0,1357 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0386666 |  | 0,1357 |  | 0,1357 |  |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | % | 0,0045198 | 1 | 0,0437 | 19,95 | 0,5000 | 0,0437 | 19,95 | 0,5000 |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | % | 0,0064569 | 1 | 0,2306 | 11,40 | 0,5000 | 0,2306 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0109767 |  | 0,2744 |  | 0,2744 |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6035

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 1325 | 0,0016000 | 1 | 0,1925 | 28,50 | 0,5000 | 0,1925 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | % | 0333 | 0,0000127 | 1 | 0,0154 | 19,95 | 0,5000 | 0,0154 | 19,95 | 0,5000 |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | % | 0333 | 0,0000181 | 1 | 0,0808 | 11,40 | 0,5000 | 0,0808 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0016308 |  | 0,2887 |  | 0,2887 |  |

Группа суммации: 6043

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0330 | 0,0560000 | 1 | 0,4716 | 28,50 | 0,5000 | 0,4716 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | % | 0333 | 0,0000127 | 1 | 0,0154 | 19,95 | 0,5000 | 0,0154 | 19,95 | 0,5000 |
| 1 | 1 | 6001 | 3 | % | 0333 | 0,0000181 | 1 | 0,0808 | 11,40 | 0,5000 | 0,0808 | 11,40 | 0,5000 |
| Итого: | 0,0560308 |  | 0,5678 |  | 0,5678 |  |

Группа суммации: 6204

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0301 | 0,1033600 | 1 | 2,1760 | 28,50 | 0,5000 | 2,1760 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | % | 0330 | 0,0560000 | 1 | 0,4716 | 28,50 | 0,5000 | 0,4716 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0,1593600 |  | 2,6476 |  | 2,6476 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4000000 | 0,4000000 | 1 | Да | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,1500000 | 0,1500000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | Да | Нет |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводо- род) | ПДК м/р | 0,0080000 | 0,0080000 | 1 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | Да | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,0000010 | 0,0000100 | 1 | Да | Нет |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,0350000 | 0,0350000 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2000000 | 1,2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 6035 | Группа суммации: Сероводо- род, формальдегид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6043 | Группа суммации: Серы диок- сид и сероводород | Группа | - | - | 1 | Да | Да |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы диоксид, азота диоксид | Группа | - | - | 1 | Да | Да |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 1 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 0337 | Углерод оксид | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,5E-6 | 1,5E-6 | 1,5E-6 | 1,5E-6 | 1,5E-6 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | 200 | 400 | 540 | 400 | 350 | 36 | 36 | 0 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 312,28 | 321,11 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 1 из СЗЗ N1 |
| 2 | 319,99 | 458,12 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 2 из СЗЗ N1 |
| 3 | 495,55 | 337,64 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 3 из СЗЗ N1 |
| 4 | 238,62 | 535,87 | 2 | на границе жилой зоны | Точка 1 из Жилая зона N1 |
| 5 | 205,56 | 511,95 | 2 | на границе жилой зоны | Точка 2 из Жилая зона N1 |
| 6 | 482,83 | 321,08 | 2 | на границе жилой зоны | Точка 3 из Жилая зона N2 |
| 7 | 488,87 | 305,15 | 2 | на границе жилой зоны | Точка 4 из Жилая зона N2 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 1,43 | 76 | 0,67 | 0,054 | 0,270 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 1,00 | 278 | 0,67 | 0,054 | 0,270 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,91 | 286 | 0,67 | 0,054 | 0,270 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,88 | 269 | 0,67 | 0,054 | 0,270 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,75 | 155 | 0,89 | 0,054 | 0,270 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,44 | 145 | 1,19 | 0,155 | 0,270 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,44 | 135 | 1,19 | 0,157 | 0,270 | 4 |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,17 | 76 | 0,67 | 0,012 | 0,060 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,12 | 278 | 0,67 | 0,017 | 0,060 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,12 | 286 | 0,67 | 0,021 | 0,060 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,12 | 269 | 0,67 | 0,023 | 0,060 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,11 | 155 | 0,89 | 0,029 | 0,060 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,08 | 145 | 1,19 | 0,047 | 0,060 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,08 | 135 | 1,19 | 0,047 | 0,060 | 4 |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,12 | 76 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,08 | 278 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,07 | 286 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,07 | 269 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,06 | 155 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,02 | 145 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,02 | 135 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,30 | 76 | 0,67 | 0,005 | 0,026 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,21 | 278 | 0,67 | 0,005 | 0,026 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,19 | 286 | 0,67 | 0,005 | 0,026 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,19 | 269 | 0,67 | 0,005 | 0,026 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,16 | 155 | 0,89 | 0,005 | 0,026 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,07 | 145 | 1,19 | 0,005 | 0,026 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,07 | 135 | 1,19 | 0,005 | 0,026 | 4 |

Вещество: 0333   Дигидросульфид (Сероводород)

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,51 | 54 | 0,89 | 0,495 | 0,500 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,51 | 137 | 0,89 | 0,495 | 0,500 | 3 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,51 | 302 | 0,89 | 0,495 | 0,500 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,51 | 291 | 0,89 | 0,495 | 0,500 | 3 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,51 | 307 | 1,19 | 0,496 | 0,500 | 4 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,50 | 135 | 5,00 | 0,498 | 0,500 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,50 | 125 | 5,00 | 0,498 | 0,500 | 4 |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,53 | 76 | 0,67 | 0,449 | 0,480 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,51 | 278 | 0,67 | 0,459 | 0,480 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,51 | 286 | 0,67 | 0,461 | 0,480 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,51 | 269 | 0,67 | 0,461 | 0,480 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,50 | 155 | 0,89 | 0,464 | 0,480 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,49 | 145 | 1,19 | 0,474 | 0,480 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,49 | 135 | 1,19 | 0,474 | 0,480 | 4 |

Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,18 | 76 | 0,67 | 0,133 | 0,150 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,17 | 278 | 0,67 | 0,138 | 0,150 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,17 | 286 | 0,67 | 0,139 | 0,150 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,17 | 269 | 0,67 | 0,140 | 0,150 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,16 | 155 | 0,89 | 0,141 | 0,150 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,16 | 145 | 1,19 | 0,146 | 0,150 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,16 | 135 | 1,19 | 0,146 | 0,150 | 4 |

Вещество: 1325   Формальдегид

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,12 | 76 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,08 | 278 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,08 | 286 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,07 | 269 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,06 | 155 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,03 | 145 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,03 | 135 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 2732   Керосин

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,09 | 76 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,06 | 278 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,05 | 286 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,05 | 269 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,04 | 155 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,02 | 145 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,02 | 135 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,04 | 54 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,04 | 137 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,04 | 302 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,03 | 291 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,03 | 307 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,01 | 135 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,01 | 125 | 5,00 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 6035   Сероводород, формальдегид

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,13 | 75 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,09 | 280 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,08 | 287 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,08 | 271 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,07 | 153 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,03 | 144 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,03 | 135 | 1,19 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Вещество: 6043   Серы диоксид и сероводород

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,71 | 75 | 0,67 | 0,405 | 0,526 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,65 | 279 | 0,67 | 0,442 | 0,526 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,64 | 286 | 0,67 | 0,450 | 0,526 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,64 | 270 | 0,67 | 0,452 | 0,526 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,62 | 154 | 0,89 | 0,463 | 0,526 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,57 | 145 | 1,19 | 0,500 | 0,526 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,56 | 135 | 1,19 | 0,500 | 0,526 | 4 |

Вещество: 6204   Серы диоксид, азота диоксид

| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 1,08 | 76 | 0,67 | 0,037 | 0,185 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,76 | 278 | 0,67 | 0,037 | 0,185 | 4 |
| 7 | 488,9 | 305,2 | 2 | 0,69 | 286 | 0,67 | 0,037 | 0,185 | 4 |
| 3 | 495,6 | 337,6 | 2 | 0,67 | 269 | 0,67 | 0,037 | 0,185 | 3 |
| 2 | 320 | 458,1 | 2 | 0,56 | 155 | 0,89 | 0,037 | 0,185 | 3 |
| 4 | 238,6 | 535,9 | 2 | 0,32 | 145 | 1,19 | 0,097 | 0,185 | 4 |
| 5 | 205,6 | 511,9 | 2 | 0,31 | 135 | 1,19 | 0,099 | 0,185 | 4 |

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 1,43 | 76 | 0,67 | 0,054 | 0,270 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 1,37 | 96,21 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 1,00 | 278 | 0,67 | 0,054 | 0,270 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,95 | 94,60 |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,17 | 76 | 0,67 | 0,012 | 0,060 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,15 | 92,80 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,12 | 278 | 0,67 | 0,017 | 0,060 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,11 | 86,01 |

Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,12 | 76 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,12 | 100,00 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,08 | 278 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,08 | 100,00 |

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,30 | 76 | 0,67 | 0,005 | 0,026 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,30 | 98,28 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,21 | 278 | 0,67 | 0,005 | 0,026 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,21 | 97,53 |

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,51 | 54 | 0,89 | 0,495 | 0,500 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 1 | 1 | 6001 | 9,4e-3 | 1,85 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,51 | 302 | 0,89 | 0,495 | 0,500 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 1 | 1 | 6001 | 8,3e-3 | 1,64 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,53 | 76 | 0,67 | 0,449 | 0,480 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,08 | 14,60 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,51 | 278 | 0,67 | 0,459 | 0,480 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,05 | 10,35 |

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,18 | 76 | 0,67 | 0,133 | 0,150 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,04 | 24,21 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,17 | 278 | 0,67 | 0,138 | 0,150 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,03 | 17,48 |

Вещество: 1325  Формальдегид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,12 | 76 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,12 | 100,00 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,08 | 278 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,08 | 100,00 |

Вещество: 2732  Керосин

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,09 | 76 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,09 | 100,00 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,06 | 278 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,06 | 100,00 |

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,04 | 54 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 1 | 1 | 6001 | 0,03 | 68,30 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,04 | 302 | 0,89 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 1 | 1 | 6001 | 0,02 | 67,61 |

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,13 | 75 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,12 | 94,96 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,09 | 280 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,08 | 94,30 |

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 0,71 | 75 | 0,67 | 0,405 | 0,526 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,30 | 41,95 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,65 | 279 | 0,67 | 0,442 | 0,526 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,20 | 31,43 |

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312,3 | 321,1 | 2 | 1,08 | 76 | 0,67 | 0,037 | 0,185 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 1,04 | 96,58 |
| 6 | 482,8 | 321,1 | 2 | 0,76 | 278 | 0,67 | 0,037 | 0,185 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 6002 | 0,72 | 95,11 |

Приложение Е

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Расчёт по программе ’Сварка’ (Версия 2.1)

Программа реализует:

’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158

’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

Письмо НИИ Атмосфера №1-1525/11-0-1 ’По вопросу поправочных коэффициентов 0,2 и 0,4 к взвешенным веществам’ от 12.07.2011

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2011 г.

Источник выбросов.

Площадка: 0

Цех: 0

Источник: 1

Вариант: 0

Название: Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Результаты расчётов:

| Код | Название | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0193179 | 0.026246 | 0.0193179 | 0.026246 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0010876 | 0.001508 | 0.0010876 | 0.001508 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0147685 | 0.019651 | 0.0147685 | 0.019651 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0486420 | 0.066681 | 0.0486420 | 0.066681 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.0019676 | 0.002747 | 0.0019676 | 0.002747 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0.0034630 | 0.004835 | 0.0034630 | 0.004835 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0014691 | 0.002051 | 0.0014691 | 0.002051 |

Результаты расчётов по операциям:

| Название источника | Син. | Код загр. в-ва | Название загр. в-ва | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| Операция № 1 | + | 0123 | Железа оксид | 0.0112179 | 0.015661 | 0.0112179 | 0.015661 |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0009654 | 0.001348 | 0.0009654 | 0.001348 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0039352 | 0.005494 | 0.0039352 | 0.005494 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0348920 | 0.048712 | 0.0348920 | 0.048712 |
|  |  | 0342 | Фториды газообразные | 0.0019676 | 0.002747 | 0.0019676 | 0.002747 |
|  |  | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0.0034630 | 0.004835 | 0.0034630 | 0.004835 |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0014691 | 0.002051 | 0.0014691 | 0.002051 |
| Операция № 2 | + | 0123 | Железа оксид | 0.0081000 | 0.010585 | 0.0081000 | 0.010585 |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0001222 | 0.000160 | 0.0001222 | 0.000160 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0108333 | 0.014157 | 0.0108333 | 0.014157 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0137500 | 0.017969 | 0.0137500 | 0.017969 |

Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Операция № 1

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0112179 | 0.015661 | 0.00 | 0.0112179 | 0.015661 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0009654 | 0.001348 | 0.00 | 0.0009654 | 0.001348 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0039352 | 0.005494 | 0.00 | 0.0039352 | 0.005494 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0348920 | 0.048712 | 0.00 | 0.0348920 | 0.048712 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.0019676 | 0.002747 | 0.00 | 0.0019676 | 0.002747 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0.0034630 | 0.004835 | 0.00 | 0.0034630 | 0.004835 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0014691 | 0.002051 | 0.00 | 0.0014691 | 0.002051 |

Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*M*Q/1000000*(1-n) [т/год]

Mмакс.=Yi*Mмакс*Q/T/3600*(1-n) [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: УОНИ-13/45

Удельные выделения загрязняющих веществ:

| Код | Название вещества | Yi [г/кг] |
| --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 10.6900000 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.9200000 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 1.5000000 |
| 0337 | Углерод оксид | 13.3000000 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.7500000 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 3.3000000 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 1.4000000 |

Время интенсивной работы (T): 18 [час] 0 [мин]

Масса израсходованного материала (М): 4308.85 [кг]

Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной работы сварочного участка (Ммакс): 200 [кг]

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15

Поправочный коэффициент (Q): 0.4, только для твердой составляющей выброса

Операция: [2] Операция № 2

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0081000 | 0.010585 | 0.00 | 0.0081000 | 0.010585 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0001222 | 0.000160 | 0.00 | 0.0001222 | 0.000160 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0108333 | 0.014157 | 0.00 | 0.0108333 | 0.014157 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0137500 | 0.017969 | 0.00 | 0.0137500 | 0.017969 |

Расчётные формулы:

Mвал. =Yi*T*Q/1000000 [т/год]

Mмакс.=Yi*Q/3600 [г/с]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Газовая резка

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм.]

Удельные выделения загрязняющих веществ:

| Код | Название вещества | Yi [г/ч] |
| --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 72.9000000 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 1.1000000 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 39.0000000 |
| 0337 | Углерод оксид | 49.5000000 |

Время проведения операции (за год) (T): 363 [час] 0 [мин]

Поправочный коэффициент (Q): 0.4, только для твердой составляющей выброса

Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.24 от 09.06.2017

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл»

Программа зарегистрирована на: ООО "АРКТИК КАПИТАЛ"

Регистрационный номер: 60-00-8483

Объект: №1 Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Площадка: 1

Цех: 1

Вариант: 1

Название источника выбросов: №1 Металлообработка

Операция: №1 Сверлильный станок

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов

Результаты расчетов

| Код | Название вещества | Без учета очистки | Очистка (j) | С учетом очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0005600 | 0.000242 | 0.00 | 0.0005600 | 0.000242 |

Расчетные формулы

Расчет выброса пыли:

Максимальный выброс (Mвуог)

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут

Mв=n·Kгр·qi·ti/1200, г/с (3.5, 3.6 [1])

Mв=Mв·(1-K0), г/с (3.11 [1])

Mвуог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1])

Валовый выброс (Mуог гв)

Mгв=3.6·n·qi·(1-K0)·Kгр.·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1])

Mуог гв=Mгв·(1-j), т/год (3.16 [1])

Вид оборудования:  Сверлильные станки (феррадо)

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует

Количество станков (n): 1 шт.

Эффективность местных отсосов (K0): 0.8

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.). Для металлической и абразивной пыли 0.2, для других твердых компонентов (и компонентов СОЖ) 0.4

Время работы станка за год (T): 120 ч

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c)

Удельные выделения загрязняющих веществ

| Код | Название вещества | qi , г/с |
| --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0070000 |

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий радиоэлектронного комплекса», Санкт-Петербург, 2006

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016

Приложение Ж

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД ЛАКОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0)

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497

Лакокраска (Версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2008

Источник выбросов.

Площадка: 0

Цех: 0

Источник: 10

Вариант: 0

Название: Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Результаты расчётов:

| Код | Название | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.051931 | 0.0000000 | 0.051931 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.022670 | 0.0000000 | 0.022670 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.116554 | 0.0000000 | 0.116554 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0.0000000 | 0.002819 | 0.0000000 | 0.002819 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0635417 | 0.288864 | 0.0635417 | 0.288864 |
| 1411 | Циклогексанон | 0.0000000 | 0.000560 | 0.0000000 | 0.000560 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.209792 | 0.0000000 | 0.209792 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0278241 | 0.221169 | 0.0278241 | 0.221169 |

Результаты расчётов по операциям:

| Название источника | Син. | Код загр. в-ва | Название загр. в-ва | Без учёта газоочистки | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| Операция № 1 | + | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0325521 | 0.053294 | 0.0325521 | 0.053294 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0159144 | 0.019541 | 0.0159144 | 0.019541 |
| Операция № 2 | + | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0309896 | 0.015081 | 0.0309896 | 0.015081 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0119097 | 0.004347 | 0.0119097 | 0.004347 |
| Операция № 3 | + | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.002585 | 0.0000000 | 0.002585 |
|  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.001196 | 0.0000000 | 0.001196 |
|  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.005609 | 0.0000000 | 0.005609 |
|  |  | 1411 | Циклогексанон | 0.0000000 | 0.000560 | 0.0000000 | 0.000560 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.001341 | 0.0000000 | 0.001341 |
| Операция № 4 | + | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.207419 | 0.0000000 | 0.207419 |
|  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.207419 | 0.0000000 | 0.207419 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.152107 | 0.0000000 | 0.152107 |
| Операция № 5 | + | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.030359 | 0.0000000 | 0.030359 |
|  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.014012 | 0.0000000 | 0.014012 |
|  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.072393 | 0.0000000 | 0.072393 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.012956 | 0.0000000 | 0.012956 |
| Операция № 6 | + | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.002819 | 0.0000000 | 0.002819 |
|  |  | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.003759 | 0.0000000 | 0.003759 |
|  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0.0000000 | 0.002819 | 0.0000000 | 0.002819 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.004600 | 0.0000000 | 0.004600 |
| Операция № 7 | + | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.005269 | 0.0000000 | 0.005269 |
|  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.002432 | 0.0000000 | 0.002432 |
|  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.012563 | 0.0000000 | 0.012563 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.016436 | 0.0000000 | 0.016436 |
| Операция № 8 | + | 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.002103 | 0.0000000 | 0.002103 |
|  |  | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.002834 | 0.0000000 | 0.002834 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.003480 | 0.0000000 | 0.003480 |
| Операция № 9 | + | 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.000270 | 0.0000000 | 0.000270 |
|  |  | 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.006477 | 0.0000000 | 0.006477 |
|  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.006361 | 0.0000000 | 0.006361 |
| Операция № 10 | + | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.010899 | 0.0000000 | 0.010899 |
|  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.005030 | 0.0000000 | 0.005030 |
|  |  | 621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.025989 | 0.0000000 | 0.025989 |

Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Операция № 1

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0325521 | 0.053294 | 0.00 | 0.0325521 | 0.053294 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0159144 | 0.019541 | 0.00 | 0.0159144 | 0.019541 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ГФ-021 | 45.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 118.43 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 50 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=144 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=144 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 100.000 |

Операция: [2] Операция № 2

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0309896 | 0.015081 | 0.00 | 0.0309896 | 0.015081 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0119097 | 0.004347 | 0.00 | 0.0119097 | 0.004347 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ГФ-017 | 51.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 29.57 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 21 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=72 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=72 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 100.000 |

Операция: [3] Операция № 3

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.002585 | 0.00 | 0.0000000 | 0.002585 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.001196 | 0.00 | 0.0000000 | 0.001196 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.005609 | 0.00 | 0.0000000 | 0.005609 |
| 1411 | Циклогексанон | 0.0000000 | 0.000560 | 0.00 | 0.0000000 | 0.000560 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.001341 | 0.00 | 0.0000000 | 0.001341 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ХС-068 | 69.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 14.42 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=72 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=72 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 25.980 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.020 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 56.370 |
| 1411 | Циклогексанон | 5.630 |

Операция: [4] Операция № 4

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.207419 | 0.00 | 0.0000000 | 0.207419 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.207419 | 0.00 | 0.0000000 | 0.207419 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.152107 | 0.00 | 0.0000000 | 0.152107 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | ПФ-115 | 45.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 921.86 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=144 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=144 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 50.000 |
| 2752 | Уайт-спирит | 50.000 |

Операция: [5] Операция № 5

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.030359 | 0.00 | 0.0000000 | 0.030359 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.014012 | 0.00 | 0.0000000 | 0.014012 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.072393 | 0.00 | 0.0000000 | 0.072393 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.012956 | 0.00 | 0.0000000 | 0.012956 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | ХВ-785 | 73.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 159.95 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=144 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=144 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

Операция: [6] Операция № 6

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.002819 | 0.00 | 0.0000000 | 0.002819 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.003759 | 0.00 | 0.0000000 | 0.003759 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0.0000000 | 0.002819 | 0.00 | 0.0000000 | 0.002819 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.004600 | 0.00 | 0.0000000 | 0.004600 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | ЭП-773 | 38.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 24.73 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=72 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=72 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 30.000 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 40.000 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 30.000 |

Операция: [7] Операция № 7

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.005269 | 0.00 | 0.0000000 | 0.005269 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.002432 | 0.00 | 0.0000000 | 0.002432 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.012563 | 0.00 | 0.0000000 | 0.012563 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.016436 | 0.00 | 0.0000000 | 0.016436 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))

Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | ХВ-124 | 27.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 75.05 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=144 [ч].

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=144 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

Операция: [8] Операция № 8

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.002103 | 0.00 | 0.0000000 | 0.002103 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.002834 | 0.00 | 0.0000000 | 0.002834 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.003480 | 0.00 | 0.0000000 | 0.003480 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмакс.=Mмес./(t2*0.0036)

Mмес.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Лаки | БТ-577 | 63.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 31.35 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Производилась только окраска.

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=72 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит | 42.600 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 57.400 |

Операция: [9] Операция № 9

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0000000 | 0.000270 | 0.00 | 0.0000000 | 0.000270 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0000000 | 0.006477 | 0.00 | 0.0000000 | 0.006477 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0000000 | 0.006361 | 0.00 | 0.0000000 | 0.006361 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмакс.=Mмес./(t2*0.0036)

Mмес.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mмес./t2/0.0036

Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Состав аэрозоля:

| Код | Название вещества | Процентное содержание в составе взвешенных [%] |
| --- | --- | --- |

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Лаки | БТ-99 | 56.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 48.19 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Производилась только окраска.

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=72 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит | 4.000 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 96.000 |

Операция: [10] Операция № 10

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0000000 | 0.010899 | 0.00 | 0.0000000 | 0.010899 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000000 | 0.005030 | 0.00 | 0.0000000 | 0.005030 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000000 | 0.025989 | 0.00 | 0.0000000 | 0.025989 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mмакс.=Mмес./(t2*0.0036)

Mмес.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Растворители | Р-4 | 100.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 167.67 [кг].

Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 0 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- |
|  | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Производилась только окраска.

Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=144 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

Приложение З

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г.

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 105 |
| Переходный |  | 0 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь; | 147 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 252 |

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.350

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.300

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Краны на авто.ходу 10 т | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Краны башенные 8 т | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | нет | нет |

Автопогрузчики 5 т : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 1.00 | 4 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 1.00 | 4 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 3 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 1.00 | 3 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |

Краны на авто.ходу 10 т : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |

Краны башенные 8 т : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |

Погрузчик одноковшов унив.3 т : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 1.00 | 2 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 1.00 | 2 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 2 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 1.00 | 2 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |

Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут | tдв | tнагр | tхх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Март | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Май | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Июль | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Август | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 600 | 12 | 13 | 5 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0992917 | 0.177394 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0794333 | 0.141915 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0129079 | 0.023061 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0067708 | 0.012070 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0130875 | 0.023409 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1928250 | 0.348508 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0304250 | 0.054817 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0304250 | 0.054817 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.066382 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.066382 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.066382 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.066382 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.082978 |
|  | ВСЕГО: | 0.348508 |
| Всего за год |  | 0.348508 |

Максимальный выброс составляет: 0.1928250 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=0.225 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.200 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв- движение техники без нагрузки (мин.);

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.);

tхх- холостой ход (мин.);

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку;

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | да | 0.0857000 |
| Краны на авто.ходу 10 т (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | да | 0.0214250 |
| Краны башенные 8 т (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | да | 0.0214250 |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | да | 0.0428500 |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) (д) | 2.800 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.100 | 1.0 | 2.800 | да | 0.0214250 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.010441 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.010441 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.010441 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.010441 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.013052 |
|  | ВСЕГО: | 0.054817 |
| Всего за год |  | 0.054817 |

Максимальный выброс составляет: 0.0304250 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | да | 0.0135222 |
| Краны на авто.ходу 10 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | да | 0.0033806 |
| Краны башенные 8 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | да | 0.0033806 |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | да | 0.0067611 |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | да | 0.0033806 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.033789 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.033789 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.033789 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.033789 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.042237 |
|  | ВСЕГО: | 0.177394 |
| Всего за год |  | 0.177394 |

Максимальный выброс составляет: 0.0992917 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | да | 0.0441296 |
| Краны на авто.ходу 10 т (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | да | 0.0110324 |
| Краны башенные 8 т (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | да | 0.0110324 |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | да | 0.0220648 |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) (д) | 0.600 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | да | 0.0110324 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.002299 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.002299 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.002299 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.002299 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.002874 |
|  | ВСЕГО: | 0.012070 |
| Всего за год |  | 0.012070 |

Максимальный выброс составляет: 0.0067708 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0030093 |
| Краны на авто.ходу 10 т (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0007523 |
| Краны башенные 8 т (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0007523 |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0015046 |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) (д) | 0.030 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.250 | 1.0 | 0.030 | да | 0.0007523 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.004459 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.004459 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.004459 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.004459 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.005574 |
|  | ВСЕГО: | 0.023409 |
| Всего за год |  | 0.023409 |

Максимальный выброс составляет: 0.0130875 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | да | 0.0058167 |
| Краны на авто.ходу 10 т (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | да | 0.0014542 |
| Краны башенные 8 т (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | да | 0.0014542 |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | да | 0.0029083 |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) (д) | 0.090 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.450 | 1.0 | 0.090 | да | 0.0014542 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.027031 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.027031 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.027031 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.027031 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.033789 |
|  | ВСЕГО: | 0.141915 |
| Всего за год |  | 0.141915 |

Максимальный выброс составляет: 0.0794333 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.004393 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.004393 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.004393 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.004393 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.005491 |
|  | ВСЕГО: | 0.023061 |
| Всего за год |  | 0.023061 |

Максимальный выброс составляет: 0.0129079 г/с. Месяц достижения: Июнь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчики 5 т | 0.010441 |
|  | Краны на авто.ходу 10 т | 0.010441 |
|  | Краны башенные 8 т | 0.010441 |
|  | Погрузчик одноковшов унив.3 т | 0.010441 |
|  | Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) | 0.013052 |
|  | ВСЕГО: | 0.054817 |
| Всего за год |  | 0.054817 |

Максимальный выброс составляет: 0.0304250 г/с. Месяц достижения: Июнь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчики 5 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | да | 0.0135222 |
| Краны на авто.ходу 10 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | да | 0.0033806 |
| Краны башенные 8 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | да | 0.0033806 |
| Погрузчик одноковшов унив.3 т (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | да | 0.0067611 |
| Бульдозеры 96 кВт (130 л.с.) (д) | 0.380 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.900 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | да | 0.0033806 |

Приложение И

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Расчёт по программе ’ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА’ (Версия 1.0)

Программа реализует руководящий документ: РДС 82-202-96 'Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве', АО 'Тулатехстрой' с участием НИИЖБ, ЦНИИЭУС Минстроя России, принят и введен в действие письмом Минстроя России от 08.08.96и № 18-65. Дополнение к РДС 82-202-96 'Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве', АО 'Тулатехстрой' с участием специалистов НИИЖБ и ЦНИИЭУС Госстроя России, МИКХиС, принят и введен в действие письмом Госстроя России от 03.12.1997, ВБ-20-276/12 с 01.01.1998 г.

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (версия 1.0) (c)ИНТЕГРАЛ 2003-2004 г.

Проект: Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Результаты расчёта:

| Код | Название вещества | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Лом черных металлов | 0.441670 |
|  | Огарки сварочных электродов | 0.473970 |
|  | Стальной лом | 0.134652 |
|  | Выбросы в атмосферу песчано-гравийной смеси | 1.514842 |
|  | Выбросы в атмосферу пыли щебня | 0.068824 |
|  | Отходы песчано-гравийной смеси | 0.018178 |
|  | Лом и крошка камня | 0.000791 |
|  | Количество тары из-под окрасочных материалов | 0.091431 |
|  | Бетонные обломки | 1.701091 |
|  | Мастика битумная | 0.043964 |
|  | Отходы строительных лесоматериалов, в т.ч. от сноса и разборки строений | 0.563392 |

Лом черных металлов

Прокладка трубопроводов

| Наименование технологического процесса | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внутренние сети | 2.500 | 17.6668 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.44167 [т/год]

Огарки сварочных электродов

Сварочные работы

| Тип стрежня | Диаметр стержня [мм] | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] | Норматив образования отхода (N): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | 4.00 | 11.000 | 3.371754 | 0.370893 |
| Электроды диаметром 4 мм Э42А | 4.00 | 11.000 | 0.329802 | 0.036278 |
| Электроды диаметром 4 мм Э46 | 4.00 | 11.000 | 0.419205 | 0.046113 |
| Электроды диаметром 4 мм Э50А | 4.00 | 11.000 | 0.053964 | 0.005936 |
| Электроды диаметром 6 мм 42 | 6.00 | 11.000 | 0.086956 | 0.009565 |
| Электроды диаметром 5 мм Э42А | 5.00 | 11.000 | 0.047171 | 0.005189 |

Стальной лом

Строительное производство

| Наименование видов работ и материалов | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Гвозди и болты строительные | 1.000 | 13.4652 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.134652 [т/год]

Выбросы в атмосферу песчано-гравийной смеси

Транспортировка и разгрузка

| Потребность по проекту, т | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Количество отходов, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | 0.05 | [1], табл.1 (принимаем для песка) |
| Р2 | 0.03 | [1], табл.1 (принимаем для песка) |
| К3 | 1.4 | [1], табл.2 при скорости ветра до 5 м/с |
| К4 | 1 | [1], табл.3 открыт с 4-х сторон |
| К5 | 0.1 | [1], табл.4 при влажности материала св. 10 % |
| К7 | 0.8 | [1], табл.5 при размере куска 1-3 мм |
| К8 | 1 |  |
| К9 | 1 |  |
| В | 0.7 | [1], табл.7 при высоте падения материала 2 м |
| G, м3 | 4954.350 | За весь период строительства |
| G, т | 12881.310 | G= G*ρ, ρ-2,6 т/м3 |
| Q, т/год | 1.51484205 |  |

Отходы песчано-гравийной смеси

Транспортировка и разгрузка

| Наименование видов работ и материалов | Материал и условия перевозки | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Автомобильный | Песок строительный, песчано-гравийная смесь и отвесы дробления навалом | 1.200 | 1.51484205 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.0181781 [т/год]

Выбросы в атмосферу пыли щебня

Транспортировка и разгрузка

| Потребность по проекту, т | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Количество отходов, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | 0.04 | [1], табл.1 (принимаем для песка) |
| Р2 | 0.02 | [1], табл.1 (принимаем для песка) |
| К3 | 1.4 | [1], табл.2 при скорости ветра до 5 м/с |
| К4 | 1 | [1], табл.3 открыт с 4-х сторон |
| К5 | 0.1 | [1], табл.4 при влажности материала св. 10 % |
| К7 | 0.5 | [1], табл.5 при размере куска 10-50 мм |
| К8 | 1 |  |
| К9 | 1 |  |
| В | 0.7 | [1], табл.7 при высоте падения материала 2 м |
| G, м3 | 675.270 | За весь период строительства |
| G, т | 1755.702 | G= G*ρ, ρ-2,6 т/м3 |
| Q, т/год | 0.0688235 |  |

Лом и крошка камня

Транспортировка и разгрузка

| Наименование видов работ и материалов | Материал и условия перевозки | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Автомобильный | Щебень и гравий навалом | 1.150 | 0.0688235 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.00079147 [т/год]

Количество тары из-под окрасочных материалов

Строительное производство

| Наименование видов работ и материалов | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Олифа, белила, краски | 3.000 | 3.04771 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.0914313 [т/год]

Мастичные и шпаклевочные материалы, затвердевшие

Строительное производство

| Наименование видов работ и материалов | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мастика битумная | 3.000 | 1.46545 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.0439635[т/год]

Бетонные обломки

Строительное производство

| Наименование видов работ и материалов | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Укладка бетонной смеси в фундаменты. Сборные и монолитные опоры и плитные пролетные строения пучков и канатов бетонирование швов. Бетонная смесь | 3.200 | 53.1591 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 1.701091 [т/год]

Отходы строительных лесоматериалов, в т.ч. от сноса и разборки строений

Строительное производство

| Наименование видов работ и материалов | Удельный норматив образования отхода (Y) [%] | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Лесоматериалы при устройстве покрытий по фермам, стульев, перегородок, балок и т.д. (кроме комплектов деталей домов заводского изготовления) | 3.000 | 18.779748 |

Норматив образования отхода (N):

N=ΣMi*Yi/100= 0.603426564 [т/год]

Приложение К

РАСЧЕТ ОТХОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Годовые нормативы образования отходов производства и потребления

| № пп | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Годовой норматив образования отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 5460150104030 | III | Зачистка резервуаров для хранения топлива | 0.47709 |
| 2 | Масла моторные отработанные | 5410020102033 | III | Техническое обслуживание | 3.31303 |
|  | Итого III класса опасности | 2 |  |  | 3.79012 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | IV | Образование ТБО. Отдельно стоящие объекты | 0.19791 |
| 4 | Отходы (смет) от уборки территории | 9900000000000 | IV | Уборка территории | 1.73225 |
|  | Итого IV класса опасности | 2 |  |  | 1.93016 |
|  | ВСЕГО ОТХОДОВ | 4 |  |  | 5.72028 |

Расчёт по программе ’Отходы котельных (ДЭС)’ (Версия 1.0)

Программа реализует: 'Методические рекомендации по разработке проекта нормативов размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных.', ЗАО 'Энергопотенциал', Санкт-Петербург, 1998 год.

Котельные (версия 1.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2003 г.

Проект: Установка дополнительного резервуара РВС-400 на нефтебазе с. Жилинда Оленекского улуса РС(Я) ГУП «ЖКХ» РС(Я)

Результаты расчёта:

| № | Название вещества | Масса (М) [т/год] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 0.47709 |
| 2 | Отработанное моторное масло | 3.31303 |
| 3 | Отходы (смет) от уборки территории | 1.73225 |
|  | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 0.19791 |

"Зачистка резервуаров для хранения топлива"

Расчет количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров для хранения топлива с учетом удельных нормативов образования (определение норматива образования отходов производится методом "по справочным таблицам удельных НОО").

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

М = Q*Mg*0.001

где – Q – годовой объем топлива, хранившегося а резервуаре, в тоннах

Mg – удельный норматив образования нефтешлама на 1 т  хранившегося топлива:

Mg = 0.04 кг для бензина;

Mg = 0.9 кг для дизельного топлива;

Mg = 46.0 кг для мазута

Формула расчета выхода нефтепродуктов в продукцию (для матбаланса):

ТОР = Q * (1 – Mg * 0.001)

Расчет проведен на основании и с учетом следующих нормативно-методических документов:

"Методика расчета объемов образования отходов. МРО-7-99. Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов", СПб., 1999;

"Временные методические рекомдации по расчетку нормативов образования отходов производства и потребления", СПб., 1998.

"Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти"

Ресурс (расчетная единица): "Дизельное топливо"

Kr = 1.000000 –Коэфф.

Ед.изм.кол-ва: "т"

К=1.000000-Доп.коэфф.К

Наименование ПГУ: "Нет"

Название очистного сооружения: "Нет"

Влажность осадка, %: 0.00

Влажность нефтешлама, %: 0.00

Ед.изм.отхода (по методике): "кг"

q=0.0009-Удельный показатель

Кn=1.00000-Коэффициент плотности, Кn

| Вид работ (Техпроцесс/вид производства) | Кол-во ресурса | Расчет в цифрах: M=Q*K*q*Kn*Kr | Нормативная масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q |  | M |
| АДЭС |
| Диз.топливо | 530.100 | 0.47709=530.1*0.0009*1*1 | 0.47709 |
| ИТОГО |  |  | 0.47709 |

"Отработанное моторное масло"

Формула расчета нормативной массы образования отхода:

N=(Nb+ Nd)*0.25,

0.25–доля потерь масла от общего его количества;

Nd–нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе,

Nd=Yd*Hd*p (здесь: Yd-расход дизельного топлива за год, м3; Hd-норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; p-плотность моторного масла, 0,930 т/м3);

Nd=Yd*Hd*p=445,3*0,032*0,93=13,25128

Nb-нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине,

Nb=Yb*Hb*p (здесь: Yd-расход бензина за год, м3; Hd-норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива).

N=(Nb+ Nd)*0.25=13.25128-0.253=3.313032 [т/год]

"Отходы (смет) от уборки территории"

Убираемая территория: "Территория предприятия"

Тип покрытия: "Твердое покрытие"

Расчетная единица: "кв.м"

Sтер – площадь убираемых территорий, м2;

Нормативное количество смета (N1): 0.005 [т/м2],

Расчет нормативной массы образования отходов:

M= Sтер * 0.005 = 1.73225 [т/год]

"Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)"

T – продолжительность эксплуатации, Т=258 дней;

N – численность работающих, N = 7 чел (согласно проекта);

рт – среднегодовая норма образования твердых бытовых отходов на 1 работника в год, принято в соответствии с п. 3.2. сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 1999г., рт=40 [кг];

Расчет нормативной массы образования отходов:

Рт = рт*Т*N = = 0.1979178 [т]

Приложение Л

Приложение М

Графическая часть